## Slide 1
PCB
Printed Circuit Board
인쇄회로기판
최시영
2025.08.08

## Slide 2
목차
01 PCB 기초 개념
02 원판 종류
03 PCB 제조 규격
04 PCB 공정 단계
05 형상에 따른 PCB 구분Contents

## Slide 3
1. PCB의 시작, 원자재(원판)란?
  정식 명칭 : CCL(동박적층판)
  PCB의 기초가 되는 판으로, 이 위에 회로를 만들고 부품을 실장함
2. PCB 구성
  2-1 절연 기판 (Substrate):
    유리섬유와 에폭시 수지로 만든 절연체
    PCB의 형태를 유지하고 전기적 신호를 차단하는 역할(절연)
  2-2 동박 (Copper Foil):
    기판 위에 얇게 인쇄된 구리 선
    전자 부품 사이를 연결하는 전기 도로 역할
  2-3 전자 부품 (Electronic Components):
    저항, 캐패시터, IC 등 회로 기능을 수행하는 부품들
    구리 트레이스 위에 납땜되어 PCB 에 장착
01 PCB 기초 개념

## Slide 4
종류 | 보강기재, 수지 | 용도
FR-4 | 가장 일반적인 PCB 원판 유리섬유 + 에폭시 수지 | 가전, 산업기기, 대부분의 회로에 사용
CEM-1/CEM-3 | 페놀 수지 + 종이 또는 유리섬유 | 저가형 전자제품
알루미늄 기판 | 절연층 + 알루미늄 베이스 + 동박 | 방열 성능이 필요한 LED, 파워 회로
세라믹 기판 | 알루미나(Al₂O₃), 질화알루미늄(AlN) 등 | 고주파, 고전압, 고신뢰성 회로용
플렉시블 기판 (PI 필름 등) | 폴리이미드 등 유연성 있는 절연체 | 플렉시블 디바이스, FPCB 등
02 원판 종류

## Slide 5
03 PCB 패널 제조 규격
3. PCB 패널화 방식
18 × 24인치
18 × 12인치
9 × 24인치
9 × 12인치
1. 표준 패널 크기
2. 일반적인 패널 두께 : 1.57mm (0.063in)
1.57mm는 강도, 유연성, 그리고 대부분의 커넥터 및 부품과의 호환성 사이에서 적절한 균형을 이루기 때문에 표준으로 자리 잡음
V-컷 라우터 | 탭 라우팅 머신 | 레이저 절단
패널에 V자 모양의 홈을 만들어, 제조 후 손쉽게 분리 | 생산 공정 중 PCB를 패널에 고정하기 위한 작은 연결부(탭) 생성 | 비접촉 방식으로 레이저를 사용해 PCB를 정밀하게 절단
직선 모양의 PCB | 복잡하거나 곡선 모양의 PCB | 복잡하고 정교한 모양, 또는 부품이 밀집된 PCB를 분리할 때 사용

## Slide 6
04 PCB 공정 : 핵심 3단계
회로 형성: 기판 위에 전기 신호가 흐를 수 있는 길을 만드는 과정
층 결합 및 연결: 여러 회로층을 쌓아 올리고, 층간 연결 통로(구멍)를 통해 연결하는 과정
최종 마감: 회로를 보호하고 부품 조립을 위한 준비 마무리 과정

## Slide 7
상세 공정 1: 회로 형성
  설계 및 데이터 준비
  내층/외층 회로 형성
  감광 필름과 빛, 화학 약품을 사용하여
  동박을 녹여내고 회로 패턴만 남김
  검사(AOI)
  회로가 정확하게 만들어졌는지 자동 검사
상세 공정 2: 층 결합 및 연결
  적층(Lamination)
  회로가 형성된 층들을 여러 겹 쌓아 붙임
  드릴(Drilling)
  부품을 꽂거나 층과 층을 연결할 구멍 생성
  도금(Plating)
  뚫린 구멍 내부에 구리를 입혀
  각 층이 전기적으로 연결되게 함
상세 공정 3: 최종 마감
  솔더 마스크(Solder Mask)
  회로를 보호하는 보호막을 입힘
  실크 인쇄(Silkscreen)
  부품의 위치를 나타내는
  글자, 숫자, 기호를 인쇄
  외형 가공
  대형 패널을 개별 PCB 기판으로 자름
최종 품질 검증 및 출하
  전기 검사(Electrical Test)
  회로가 제대로 연결되었는지 전기로 확인
  최종 검사 및 포장
  육안으로 불량을 확인 후 출하를 위해 포장
04 PCB 공정 : 상세 단계

## Slide 8
05 형상에 따른 PCB 구분
• 페놀 원판을 기판으로 사용하며, 한쪽 면에만 부품 장착
• 라디오, 전화기 등 비교적 단순한 회로를 가진 제품에 사용
단면 PCB
플렉시블 PCB
• 유연성 있는 기판으로 제작된 PCB로,
회로판이 움직여야 하는 경우 사용
• 경성(Rigid), 연성(Flexible), 경-연성(Rigid-Flexible)
다층 PCB
• 내층과 외층 회로를 가진 입체구조의 PCB
• 입체배선에 의한 고밀도 부품실장 및 배선 거리의 단축이 가능한 제품
• 주로 컴퓨터, 캠코더, 휴대폰 등 高정밀기기에 사용
양면 PCB
• 에폭시 수지로 만든 원판 사용
• 단면에 비해 고밀도 부품 실장 가능
• TV, FAX 등 복잡한 제품에 사용