## Slide 1: 6시그마 이해하기….
2025. 8/25
YS모빌리티 교육센터

## Slide 2
■ 시그마의 개념과 수준
통계학에서의 시그마(σ)
데이터 분포의 변동성을 나타내는 지표
데이터가 평균으로부터 얼마나 퍼져있는지를 나타냄
표준편차
(σ)

## Slide 3
■ 시그마의 개념과 수준
품질관리에서의 시그마
6 시그마
(Six Sigma)
프로세스의 품질을 측정하는 척도
시그마수준이 높을수록 ‘품질이 우수하고 결함률이 낮다＇
시그마 수준
프로세스 개선과 결함 감소를 목표로 하는 품질 관리 방법론
1986년 모토로라에서 정립
90년대 제너럴 일렉트릭이
도입하면서 확대

## Slide 4
■ 시그마의 개념과 수준
DPMO (Defects Per Million Opportunities)
백만개의 기회당 발생하는 결함수
프로세스의 결함률을 정량적으로 평가하는데 사용
× 1,000,000
D
(S × 0)
D : 관측된 결점의 수
S : 표본 크기
O : 단위당 결점 기회의 수

## Slide 5
■ 시그마의 개념과 수준
시그마 수준별 결함률
100만개중에 3.4개 불량
결함률 약 69% (690,000 DPMO – 백만개중 결함수)
1시그마
결함률 약 31% (308,537 DPMO)
2시그마
결함률 약 6.7% (66,807 DPMO)
3시그마
결함률 약 0.62% (6,210 DPMO)
4시그마
결함률 약 0.023% (233 DPMO)
5시그마
결함률 약 0.00034% (3.4 DPMO)
6시그마

## Slide 6
■ 6시그마의 의미
6 시그마(Six Sigma)
품질관리와 프로세스 개선을 위한 체계적인 방법론
결함
최소화
매우 높은 품질 수준 달성 – 백만개의 기회당 3.4개의 결함 이하
목표
변동성
감소
사실상 불량률 ‘0’

## Slide 7
■ 6시그마의 의미
１시그마
＊결함이 매우 빈번하게 발생
＊결함률 약69％
＊프로세스가 불안정하여, 품질관리가 거의 이루어지지 않은 상태
2 시그마
＊여전히 많은 결함 발생
＊결함률 약31％
＊고객 불만이 높고, 품질 관리가 부족한 상태

## Slide 8
■ 6시그마의 의미
3 시그마
＊프로세스가 어느정도 관리되고 있지만, 여전히 많은 개선 필요
＊결함률 약6.7％
＊많은 기업의 기본적인 품질 수준
4 시그마
＊프로세스가 비교적 안정적이며, 결함률이 낮음
＊결함률 약0.62％
＊품질 관리가 잘 이루어지고 있는 상태

## Slide 9
■ 6시그마의 의미
5 시그마
＊매우 높은 품질 수준을 나타내며, 결함이 거의 발생하지 않음
＊결함률 약0.023％
＊품질 관리와 개선이 매우 효과적으로 이루어지는 상태
6 시그마
＊최상의 품질 수준을 나타내며, 결함이 거의 전무
＊결함률 약0.00034％
＊이 수준을 달성하는 것은 매우 어렵고, 매우 정밀한 품질 관리가 필요

## Slide 10
■ 6시그마의 의미
6 시그마를 목표로 삼는 경우
매우 높은 품질 수준 달성
비용 절감
고객만족도
향상
경쟁력강화

## Slide 11
■ 6시그마 정리
시그마의 개념과 수준
＊품질관리에서의 시그마는 6시그마를 의미함
* 6시그마는 프로세스 개선과 결함감소를 목표로 하는 품질관리 방법론
* 시그마 수준은 프로세스의 품질을 측정하는 척도
- 시그마 수준이 높을수록 품질이 우수하고 결함률이 낮다는 것을 의미함
* 1986년 모토로라에서 정립되었고, 90년대 제너럴 일렉트릭이 도입하면서 확대됨

## Slide 12
■ 6시그마 정리
시그마의 의미
＊6시그마는 품질관리와 프로세스 개선을 위한 체계적인 방법론
- 주로 결함을 최소화하고 변동성을 줄이는데 중점을 둠
* 6시그마의 목표는 매우 높은 품질수준을 달성하는것임
- 이는 백만개의 기회당 3.4개의 결함 이하를 목표로 함
* 일반적인 환경에서 사실상 불량률 제로를 의미함